## Slide 1: 组合逻辑1
March 5, 2019
刘鹏
浙江大学
信息与电子工程学院
Email: liupeng@zju.edu.cn

## Slide 2: 复习
逻辑化简
  卡诺图
本节内容
组合电路概念
组合电路设计方法
组合电路模块：编码器和译码器

## Slide 3: 基本公式
根据与、或、非的定义，得布尔恒等式
序号 | 公 式 | 序号 | 公 式
 |  | 10 | 1′ = 0; 0′= 1
1 | 0 A = 0 | 11 | 1 + A= 1
2 | 1 A = A | 12 | 0 + A = A
3 | A A = A | 13 | A + A = A
4 | A A′= 0 | 14 | A + A′ = 1
5 | A B = B A | 15 | A +B = B + A
6 | A (B C) = (A B) C | 16 | A + (B +C) = (A + B) + C
7 | A (B +C) = A B + A C | 17 | A + B C = (A +B)(A +C)
8 | (A B) ′ = A′ + B′ | 18 | (A+ B) ′ = A′B′
9 | (A ′) ′ = A |  | 
证明方法：推演 真值表
复习

## Slide 4: 最小项的编号
最小项 | 取值 | 对应 | 编号
 | A B C | 十进制数 | 
 | 0 0 0 | 0 | m0
 | 0 0 1 | 1 | m1
 | 0 1 0 | 2 | m2
 | 0 1 1 | 3 | m3
 | 1 0 0 | 4 | m4
 | 1 0 1 | 5 | m5
 | 1 1 0 | 6 | m6
 | 1 1 1 | 7 | m7
复习

## Slide 5: 最大项的编号
最大项 | 取值 | 对应 | 编号
 | A B C | 十进制数 | 
 | 1 1 1 | 7 | M7
 | 1 1 0 | 6 | M6
 | 1 0 1 | 5 | M5
 | 1 0 0 | 4 | M4
 | 0 1 1 | 3 | M3
 | 0 1 0 | 2 | M2
 | 0 0 1 | 1 | M1
 | 0 0 0 | 0 | M0
复习

## Slide 6: 卡诺图化简法
逻辑函数的卡诺图表示法
实质：将逻辑函数的最小项之和的以图形的方式表示出来
以2n个小方块分别代表 n 变量的所有最小项，并将它们排列成矩阵，而且使几何位置相邻的两个最小项在逻辑上也是相邻的（只有一个变量不同），就得到表示n变量全部最小项的卡诺图。
复习
Notes: -------将n变量的全部最小项各用一个小方块表示，使相邻的最小项在几何位置上也相邻地排列……

## Slide 7: 表示最小项的卡诺图
两变量卡诺图
四变量的卡诺图
复习
三变量的卡诺图

## Slide 8: 用卡诺图化简函数
依据：具有相邻性的最小项可合并，消去不同因子。
在卡诺图中，最小项的相邻性可以从图形中直观地反映出来。
合并最小项的原则：
  两个相邻最小项可合并为一项，消去一对因子
  四个排成矩形的相邻最小项可合并为一项，消去两对因子
  八个相邻最小项可合并为一项，消去三对因子
复习

## Slide 9: 3-bit Binary和格雷码（Gray code）
Notes: The unique aspect of the Gray code is that only one bit ever changes between two successive numbers in the sequence.

## Slide 11: 组合逻辑的内容
组合电路的设计步骤
基本组合电路单元
  编码器Encoder
  译码器Decoder
  选择器Multiplexer
  比较器Comparator
  加法器Adder
  乘法器Multiplier（*可选）
电路HDL描述

## Slide 12
组合逻辑电路的特点
功能
电路结构
逻辑功能的描述
任意时刻的输出仅
取决于该时刻的输入,没有反馈
不含存储单元
组合逻辑 电路
组合逻辑电路的框图

## Slide 13: 组合逻辑电路的设计方法
一、逻辑抽象
  分析因果关系，确定输入/输出变量
  定义逻辑状态的含意（赋值）
  列出定义输出和输入之间关系的真值表
二、写出函数的最简表达式
  写出每个输出为1的乘积项
  写出乘积项之和
  简化逻辑表达式
三、用逻辑门电路或集成电路模块实现表达式

## Slide 14: 设计举例
设计一个监视交通信号灯状态的逻辑电路
如果信号灯
出现故障，
Z为1
R
A
G
Z

## Slide 15: 设计举例
1. 抽象
输入变量:
红（R）、黄（A）、绿（G）
输出变量：
故障信号（Z）
2. 写出逻辑表达式
输入变量 |  |  | 输出
R | A | G | Z
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 16: 设计举例
化简
3. 画出逻辑图

## Slide 17: 编码器
编码：将输入的每个高/低电平信号变成一个对应的二进制代码
普通编码器
优先编码器

## Slide 18: 普通编码器
特点：任何时刻只允许输入一个编码信号。
例：3位二进制普通编码器
输 入 |  |  |  |  |  |  |  | 输 出 |  | 
I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | Y2 | Y1 | Y0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 19: 利用无关项化简
任何时候只有一个输入时激活的，或有两个输入同时激活，则输入就会产生一个没有定义的组合。对于这个不确定因素，编码器必须建立优先机制，使得只有一个输出被编码。

## Slide 20: 优先编码器
特点：允许同时输入两个以上的编码信号，但只对其中优先权最高的一个进行编码。
例：8线-3线优先编码器
（设I7优先权最高…I0优先权最低）
输 入 |  |  |  |  |  |  |  | 输 出 |  | 
I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | Y2 | Y1 | Y0
X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1
X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 21: 实例： 74HC148
低电平
Notes: 74HC148 is octal-to-binary priority encoder

## Slide 22: 选通信号
选通信号

## Slide 23: 附 加 输 出 信 号
为0时，电路工作无编码输入
为0时，电路工作有编码输入

## Slide 24
输 入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 输 出 |  |  |  | 
1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | X | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 25
 |  | 状态
1 | 1 | 不工作
0 | 1 | 工作，但无输入
1 | 0 | 工作，且有输入
0 | 0 | 不可能出现
附加输出信号的状态及含义

## Slide 26: 控制端扩展功能举例
例： 用两片8线-3线优先编码器
16线-4线优先编码器
其中， 的优先权最高· · ·

## Slide 27
 |  | 状态
1 | 1 | 不工作
0 | 1 | 工作，但无输入
1 | 0 | 工作，且有输入
0 | 0 | 不可能出现

## Slide 28
第一片为高优先权
只有(1)无编码输入时，(2)才允许工作
第(1)片 时表示对 的编码
低3位输出应是两片的输出的“或”

## Slide 30: 译码器
译码：将每个输入的二进制代码译成对应的输出高、低电平信号。
常用的有：二进制译码器，二-十进制译码器，显示译码器等
一、二进制译码器
例：3线—8线译码器
输 入 |  |  | 输 出 |  |  |  |  |  |  | 
A2 | A1 | A0 | Y7 | Y6 | Y5 | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notes: A decoder is a logic circuit that accepts a set of inputs that represents a binary number of and activates only the output that corresponds to that input number.

## Slide 31: 真值表 逻辑表达式
输 入 |  |  | 输 出 |  |  |  |  |  |  | 
A2 | A1 | A0 | Y7 | Y6 | Y5 | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 32: 集成译码器实例：74HC138
低电平输出
附加
控制端

## Slide 33: 74HC138的功能表
输 入 |  |  |  |  | 输 出 |  |  |  |  |  |  | 
S1 |  | A2 | A1 | A0 |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
X | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 34
利用附加控制端进行扩展
例:用74HC138（3线—8线译码器）
4线—16线译码器
Notes: 如果对4位二进制代码译码，利用一个附加控制端（S1, S2’, S3’,当中的一个）作为第四个输入端。

## Slide 35
D3=1
D3=0
Notes: 取第1片S2’和S3’作为第四个地址输入端，同时令S1=1;取第2片的S1作为它的第四个地址输入端（同时令S2’=S3’=0）.

## Slide 36: 二—十进制译码器
将输入BCD码的10个代码译成10个高、低电平的输出信号
BCD码以外的伪码，输出均无低电平信号产生
74HC42

## Slide 37: 用译码器设计组合逻辑电路
1. 基本原理
3位二进制译码器给出3变量的全部最小项;
。。。
n位二进制译码器给出n变量的全部最小项;
任意逻辑函数
将n位二进制译码输出的最小项组合起来，可获得任何形式的输入变量不大于n的组合函数

## Slide 38: 用译码器设计组合电路例
利用74HC138设计一个多输出的组合逻辑电路，输出逻辑函数式为：
Notes: 1)将逻辑函数化为最小项之和的形式。
2）74138的输出是最小项的反函数给出的，需要进行Z1-Z4变换为m0’-m7’的函数式。
3）注意S1, S2’, S3’的控制端。
4）如果译码器的输出为原函数形式（m0-m7）,只要将图中与非门换成或门就可以了。

## Slide 39
Notes: Actual silicon chip is much smaller than the protective package.

## Slide 40: 组合逻辑
刘鹏
浙江大学
信息与电子工程学院
Email: liupeng@zju.edu.cn